## Slide 1: 第2章 物理层 串讲及练习
袁华，hyuan@scut.edu.cn
华南理工大学计算机科学与工程学院
广东省计算机网络重点实验室

## Slide 2: 物理层的主要内容

## Slide 3: 主要内容
基带传输
通带传输
复用技术
PSTN
物理层设备

## Slide 4: 1.基带传输（线路编码）P97
把数据比特直接转换成信号的方案，信号的传输占有传输介质上从零到最大值之间的全部频率
USB
10Base-

## Slide 5: 4B/5B、8B/10B
加了25％的带宽开销，显然比曼彻斯特编码所需增加的100％带宽开销要好
5B中永远不出现连续的3个零
100Base-Tx
1000Base-

## Slide 6
使用两种编码方案对比特流01100111进行编码的结果如下图所示，编码1和编码2分别是什么？（15考研题）
NRZ和曼彻斯特编码
NRZ和差分曼彻斯特编码
NRZI和曼彻斯特编码
NRZI和差分曼彻斯特编码
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
解析：选NRZ是最简单的串行编码技术，用两个电压来代表两个二进制数，如高电平表示1，低电平表示0，题中编码1符合。NRZI则是电平的一次翻转来表示1，与前一个NRZI电平相同的电平表示0。曼彻斯特编码将一个码元分成两个相等的间隔，前一个间隔为低电平后一个间隔为高电平表示1；0的表示正好相反。
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
单选题
2分

## Slide 7: 2.通带传输 P97 P101
幅移键控；调幅
频移键控；调频
相移键控；调相

## Slide 8: 2.通带传输(续)
传输速率：
二进制相移键控
正交相移键控
正交振幅调制

## Slide 9: 3.复用技术
FDM：全时使用，只使用分给自己的频带OFDM：子带可以重叠，效率更高
  WDM：全时使用，只使用自己的子波DWDM：子波更窄，排布更密
TDM：全速使用，只在自己的时隙使用
  STDM：挽救未被使用的时隙
CDMA：全时使用，互不干扰 P107

## Slide 10: 关于OFDM
子波间正交，互不干扰

## Slide 11: 关于OFDM（续）
https://blog.csdn.net/a493823882/article/details/80058002
时域

## Slide 12: 关于CDMA
受钢琴的启发而发明，是3G的基础
一个时间比特被分成m个时间间隔，称为码片，教材以m=8为例。每个站被分到唯的一个码片序列，序列间两两正交。
  归一化内积为0！

## Slide 13: 关于CDMA（续）
发送
  1：发送码片序列本身
  0：发送码片序列的反码
收方利用的性质
  一个码片序列和它自己的归一化内积为1
  一个码片序列和它反码的归一化内积为-1

## Slide 14
5 个用户使用 TDM 或 FDM 共享8 M bps 链路，使用 TDM的每个用户都要以一个固定的顺序轮流完全占据连接 1 ms (毫秒) ；当用户传输一个3000 字节的消息时，哪个方法（TDM还是FDM）具有最低的可能延迟，该延迟时间是多少？
TDM, 15 ms
TDM, 11 ms
FDM, 15 ms
两种方式的延迟相同
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
此处添加答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 15: 解答分析
FDM：每个用户分得带宽8M/5 =1600kbps
  所以传输3000字节需要时间约：（3000*8）/1600kbps=0.015s=15ms
TDM：每个用户轮发数据量为8M*1ms=8000b；发送3000B（24000bit）需要轮3次，那么需要等待的时间为（3-1）*5=10ms，发送剩下的8000b需要时间1ms，共需11ms。

## Slide 16: 4.PSTN
本地回路（调制）
干线（复用、PCM）
交换局（电路交换）

## Slide 17: 调制解调器（Modem，猫）
在本地回路上，引入一个正弦波（sine wave carrier）来承载和传输信号：
  幅度：两种不同的幅度用来表示0和1
  频率：不同的频率表示不同的值
  相位：不同的相位可表示不同的值 (45, 135, 225, or 315º).
调制解调器：位于计算机和PSTN最后一英里之间，用于将计算机产生的位序列转变为载波输出，或者相反。

## Slide 18: 不同的基本调制方法的组合
Constellation Diagrams:
(a) QPSK.
(b) QAM-16.
(c) QAM-64.
C=B*log2V

## Slide 19: 什么是码元？
  码元是承载信息量的基本信号单位。
  在数字通信中常常用时间间隔相同的符号来表示一个二进制数字，这样的时间间隔内的信号称为(二进制）码元。
  在使用时间域的波形表示数字信号时，代表不同离散值的基本波形称为码元。
  波特率其实就是1秒钟能够发送的码元的个数，所以也叫码率。（P99 符号率）

## Slide 20: 格子架编码调制（TCMP114）
为了降低高速调制错误，在每个样本中采用一些额外的位用作纠错，剩下的位才用来传输数据，这种机制叫格子架编码调制TCM (Trellis Coded Modulation).
在 V.32调制标准中，波特率是2400，采用了QAM-32，每码元传输5个比特，但其中的1个比特用来做奇偶校验，所以，数据传输率只有9600bps。
在 V.32bis标准中，采用了QAM-128（27），传输速率达 14,400 bps ，有一个比特用来纠错。

## Slide 21: Modems
(a) V.32(2^5) for 9600 bps.
(b) V.32 bis (2^7)for 14,400 bps.
(a)
(b)

## Slide 22: 最后一英里之变迁
modem
ISDN
宽带接入（xDSL）
FTTx：3.96亿（截止到2019年6月）

## Slide 23: 同学问：T1的开销是怎么算的？什么是T1复用帧？

## Slide 24: T1线路在哪里？ P119
方法：PCM脉码调制
编解码器（codec）：端局中的设备，可将模拟信号数字化（coder），或者相反（decoder）。呼叫方：将模拟语音数字化。
DPCM (Differential Plus Code Modulation) is a method, which consists of outputting the difference between the current value and the previous one, to reduce the number of digitalized bits,

## Slide 25: T1速率计算
脉冲编码调制PCM (Pulse Code Modulation) ：是一种将模拟信号数字化的技术
  T1 线路可处理24路信号的复用： 24 x 8 = 192 bits + 1 bit for framing = 193 bits/frame
  话音信道的采样率是每秒8000次 ，那么传递TDM复用帧的时间间隔需要 1/8000 sec = 125微秒
  所以，T1 线路的传输速率是: 193 bits / 0.000125 seconds = 1.544 Mbps.

## Slide 26: E1 P121
除了北美和日本，其它国家使用E1系列线路
  E1可处理 32条语音的复用 ：32 x 8 =256 bits/frame
  话音信道的采样率是每秒8000次 ，那么传递TDM复用帧的时间间隔需要 1/8000 sec = 125微秒
  所以，T1 线路的传输速率是: 256 bits / 0.000125 seconds = 2.048 Mbps.

## Slide 27: SONET/SDH P122
同步光网络SONET (Synchronous Optical NETwork) 是ANSI制定的在光介质上进行同步数据传输的标准。
同步数字序列SDH (Synchronous digital hierarchy)是国际标准组织制定的在光介质上进行同步数据传输的。
SONET的4个设计目标P122
  不同的承运商可协同工作
  需要统一美国、欧洲和日本的数字系统
  提供一种复用多数字信道的方法
  提供操作、管理和维护（OAM：operations, administration, and maintenance ）

## Slide 28: SONET P122
Synchronous Optical Network (SONET)
  标准的说明书比这本书还厚
  该标准强调成帧和编码的问题
  允许复用多条低速链接到一条高速链接

## Slide 29: SONET/SDH
SONET 帧结构： (Synchronous Transport Signal-1)
  9(行) x 90(列) = 810字节
  头3列 用于系统管理信息
  头9行包括各种传输开销：跨越不同链接，指定语音信道，连接帧等的开销。
  其余的87 列包括用户数据，即同步载荷封包 SPE (Synchronous Payload Envelope)，其中的第1列又用于路径开销。
  STS-1：8000*810*8=51.85Mbps
    STS-N 帧是由N个STS-1基本帧构成的

## Slide 30: SONET帧结构
Two back-to-back SONET frames.

## Slide 31: 段、线路、路径
段（section）：从一台设备到另一台设备的光纤称作一段
线路（line）：两个多路复用设备之间的连接称为一条线路
路径（path）：源和目的的连接

## Slide 32: 如何计算复用后的传输速率？
P123 （Optical Carrier：OC）
例如：OC-1
总传输速率：8 x （9 x 90）x 8000 = 51.84M b/s
SPE： 8 x （9 x 87）x 8000 = 50.112M b/s
用户数据： 8 x （9 x 86）x 8000 = 49.536M b/s

## Slide 33
在OC-12线路中，SPE和用户数据分别是 [填空1]Mbps和 [填空2] Mbps ？
在OC-12C线路中，SPE和用户数据又分别是 [填空3]Mbps和 [填空4]Mbps ？
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
8分

## Slide 34: OC-12 参考答案
OC-12: 等于12条 OC-1复用在一起
SPE:
  50.112×12=601.344
  或: 8*9*87*8000*12=601.344
用户数据：
  49.536x12=594.432Mbps
  或: 8*9*86*8000*12=594.432

## Slide 35: OC-12C 用户数据的参考答案
OC-12C: 表示复用在一起的信号都来自同一个源，这意味着路径开销只需要一个，余下的12-1=11个路径开销的位置可用于搭载数据，所以，它传输的用户数据比 OC-12多。
  OC-12C 共有12x90=1080列，段开销和线路开销有12x3列，路径开销仅有 1 列，用户数据总共是 1080-36-1=1043 列，所以用户数据是： 1043x9x8x8000=600.768Mbps
  或者：594.432+11x9x8x8000=600.768Mbps

## Slide 36: SONET复用率 P123
SONET and SDH multiplex rates.
STS (Synchronous Transport Signal)
OC (Optical Carrier): OC-256 – 13.271 Gbps, OC-768 – 40 Gbps
Synchronous Transport Modules (STM)

## Slide 37: 交换局之交换

## Slide 38: 电路交换 VS. 包/分组交换
带宽的分配形式不同
容错能力的不同（分组交换更强）
有无交换顺序的不同
运载“货物”的不同
收费方法的不同

## Slide 39: 5.物理设备
无源部件
中继器（repeater）
集线器（hub）
一层的设备：傻瓜设备，增大冲突域，降低网络性能

## Slide 40
在一根有5 ms传输延迟（时间，delay）的在一根有5 m在一根有4ms传播时延（时间，delay）的4Mbps链路上发送500字节的消息，此消息从发送到传输至目的地的时延（时间）共有多少？（延迟=传输时间+传播时延）
5ms
1ms
9ms
6ms
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
解释：
L = M/R + D。其中 M = 500 × 8 = 4000 bits，R = 4 Mbps 和 D = 4ms。所以 L = 1ms + 4 =5 ms
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
答案解析
单选题
2分

## Slide 41
注意
收方双方的延迟构成如下：
  传输延迟：信息量/带宽
  中间设备的延迟：进入设备到离开设备的时间
  传播延迟：传输距离/传播速度

## Slide 42
在一个有4ms 延迟的 5 Mbps 互联网访问链路上，传输数据最大数量是什么？
5000Bytes
25KB
2000000bits
2500Bytes
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
4ms*5Mb=20000bit=2500Byte
答案解析
答案解析
单选题
2分

## Slide 43: 有问题吗？