## Slide 1: 克希荷夫定律
克希荷夫（也称基尔霍夫）（Kirchhof’s Law）定律从物质不灭和能量守恒出发，描述了电路中各元件之间的联结关系，
1、关于电路结构的术语
节点：电路中 3 个以上元件互
相连接的端点。
支路：两个节点之间不包含其
它节点的电路部分。具
有两个连接端的元件是
一条支路。
回路：由 2 条以上支路构成的
闭合回路
网孔：内部不含有其他支路的
回路称为网孔。

## Slide 2
支路：ab、ad、… ...
（共6条）
回路：abda、 bcdb、
… ...
（共7 个）
节点：a、 b、… ...
(共4个）
例
I3
E4
E3
_
+
R3
R6
+
R4
R5
R1
R2
a
b
c
d
I1
I2
I5
I6
I4

## Slide 3
2、克希荷夫电流定律
任何电路中，任意时刻流进任意一个节点的所有支路电流的代数和总是为零。用数学式子表示为
克希荷夫电流定律的推广
任何电路中，任意时刻流进任意一个封闭曲面的所有支路电流的代数和总是为零。
i1
i2
i4
i5
i3

## Slide 4
例
I1+I2=I3
例
I=0
I=?
I1
I2
I3
E2
E3
E1
+
_
R
R1
R
+
_
+
_
R

## Slide 5
5、克希荷夫电压定律
任何电路中，任意时刻绕任意一个回路一周所有支路电压的代数和总是为零。用数学式子表示为
1
－
Ｕ１
＋
＋
Ｕ２
－
－ Ｕ３ ＋
＋ Ｕ４ －
＋ Ｕ５ －
２
３
+
+
+
+

## Slide 6
克希荷夫电压定律的推广
任何电路中，任意两节点之间的电压，与计算时所取的路径无关。
2
4
3
1
5
6
a
b
c
d
e
f
图中有六个元件，a, d之间的电压有两种计算方法：
例如

## Slide 7
电位升
电位降
E
+
_
R
a
b
Uab
I
例
E
+
_
b
a
I
Uab
R
+
-