## Slide 1
第二章 逻辑代数基础
2.1 逻辑代数的基本概念
2.2 逻辑代数的公理、定理、规则
2.3 逻辑函数表达式的形式与转换
2.4 逻辑函数的化简

## Slide 2
§2.1 逻辑代数基本概念
一、逻辑变量：
取值：逻辑0、逻辑1。逻辑0和逻辑1不代表数值大小，仅表示相互矛盾、相互对立的两种逻辑状态

## Slide 3
二、逻辑运算：（与、或、非运算）
与运算
或运算
非运算
数字系统逻辑电路种类繁多，功能各异，但它们的逻辑关系都是由以下三种运算组合而成的。这三种基本运算反映了逻辑电路中三种基本的逻辑关系，其他逻辑运算都是通过这三种基本运算来实现的。
用数学的方法描述数字系统各元件之间的关系

## Slide 4
逻辑表达式
F= A  B = AB
与逻辑真值表
与逻辑关系表
与逻辑
开关A
开关B
灯F
断 断
断 合
合 断
合 合
灭
灭
灭
亮
A
B
F
1 0
1 1
0 1
0 0
0
0
1
0
A
B
F

逻辑符号
只有决定某一事件的所有条件全部具备，这一事件才能发生
与逻辑运算符，也有用“”、“∧”、“∩”、“&”表示
A
B
F
也有用此种表示

## Slide 5
逻辑表达式
F= A + B
或逻辑真值表
或逻辑
A
B
F
 1
逻辑符号
只有决定某一事件的有一个或一个以上具备，这一事件才能发生
A
B
F
1 0
1 1
0 1
0 0
1
1
1
0
N个输入：
F= A + B+ ...+ N
或逻辑运算符，也有用“∨”、“∪”表示
A
B
Y

## Slide 6
非逻辑
当决定某一事件的条件满足时，事件不发生；反之事件发生，
非逻辑真值表
逻辑符号
A
F
1
A
F
0
1
1
0
逻辑表达式
F= A
“-”非逻辑运算符
三、复合逻辑运算
与非逻辑运算
F1=AB
或非逻辑运算
F2=A+B
与或非逻辑运算
F3=AB+CD
A
Y

## Slide 7
异或运算
A
B
F
1 0
1 1
0 1
0 0
1
1
0
0
逻辑表达式
F=AB=AB+AB
A
B
F
=1
逻辑符号
A
B
F
1 0
1 1
0 1
0 0
0
0
1
1
同或运算
逻辑表达式
F=A B= AB
A
B
F
=1
逻辑符号
“”异或逻辑运算符
“⊙”同或逻辑运算符

## Slide 8
三、逻辑函数：
用有限个与、或、非逻辑运算符，按某种逻辑关系将逻辑变量A、B、C、...连接起来，所得的表达式F = f（A、B、C、...）称为逻辑函数。
输入变量
取值：逻辑0、逻辑1。逻辑0和逻辑1不代表数值大小，仅表示相互矛盾、相互对立的两种逻辑态
逻辑函数和逻辑变量之间的关系是由“与”、“或”、“非”三种基本逻辑运算决定的。
若有两个逻辑函数F1、F2，其逻辑变量的任何一组取值，F1和F2的值都相同，则称函数F1和F2相等，记作 F1 = F2

## Slide 9
§2.2 逻辑代数的公理、定理及规则
公理
交换律
结合律
分配律
0-1律
重叠律
互补律
还原律
反演律
0 0 = 0
0 1 =1  0 =0
1 1 = 1
0+ 0 = 0
0+ 1 =1 + 0 =1
1+ 1 = 1
A B = B  A
A+ B = B + A
(A B) C = A (B C)
(A+ B)+ C = A+ (B+ C)
自等律
A ( B+ C ) = A B+ A C
A+ B  C =( A+ B) (A+ C )
A 0=0 A+ 1=1
A 1=A A+ 0=A
A A=0 A+A=1
A A=A A+ A=A
A B= A+B A+ B=AB
A= A
吸收律
消因律
包含律
合并律
A B+ A B =A (A+ B)  (A+ B) =A
A+A B=A A  (A+B)=A
A+ A B =A+B A (A+ B) =A  B
AB+ A C +BC= AB+ A C
(A+B)( A+ C )(B+C)= (A+B)(A +C)
一、逻辑代数的公理和基本定理：

## Slide 10
二、逻辑代数的重要规则：
任何一个含变量 A 的等式中，如果将出现 A 的地方，都代之一个逻辑函数 F ，则等式仍然成立。
例1：分配率A(B+C) = AB+AC
令：C = EF 代入公式
A(B+EF) = AB+AEF
证： A(B+EF) = AB+AEF
用乘对加的分配率证明
例2:
则：
令：A = CD
证：
代入规则之所以正确：
是因为任何一个逻辑函数和任何一个逻辑变量一样，只有两种可能取值 (0 ,1),所以可以将逻辑函数当作一个逻辑变量对待。
☆ 有了代入规则，基本定律不受变量限制，扩大了基本公式的应用范围。
(
)
B
CD
B
CD
CD
CD
B
CD
CD
+
=
+
+
=
+
)
(
1、代入规则：

## Slide 11
2、反演规则：
（摩根定理）
目的：
求原函数的反函数
已知函数为 F ，将 F 中的所有 “” 换为“＋”，“＋” 换为 “·” ，0 换为 1 ，1 换为 0，原变量换为反变量，反变量换为原变量。得到的函数式就是原函数的反函数，或称为补函数。记作
例1:已知
解：由反演规则得
由反演率得
2、在运算过程中适当增加括号，以保证原函数的运算顺序不变。
本例说明：
1、由反演规则求反函数，比直接用反演率求反函数方便、简单。
F
F
求
CD
B
A
F
+
=
(
)
D
C
B
A
F
+
+
=
)
(
(
)
(
)
D
C
B
A
CD
B
A
CD
B
A
F
+
+
=
×
=
+
=

## Slide 12
3、对偶规则：
对偶式：已知函数为 F ，将 F 中的所有 “·” 换为“＋”，“＋” 换为 “·” ，0 换为 1 ，1 换为 0，变量保持不变。得到的函数式就是原函数的对偶式 F′。
例：
(
)
C
B
A
F
+
=
C
B
A
F
+
=
'
)
1
)(
(
×
+
+
=
C
A
B
A
F
(
)
0
'
+
+
=
C
A
B
A
F
C
B
A
F
+
+
=
C
B
A
F
×
×
=
'
对偶规则：
如果两个函数 F 和 G 相等，那么它们各自的对偶式 F′ 和 G′也相等。
例：F = A(B+C)
由乘对加的分配率知：
F´= A+BC
由加对乘的分配率知:
G´= (A+B)(A+C)
G = AB+AC
F = A(B+C)=AB+AC
F´= A+BC = (A+B)(A+C)
F
求

## Slide 13
若干常用公式
目的：要求学会证明函数相等的方法，运用逻辑代数的基本定律，得出一些常用公式。
吸收律：
（互补率）
说明：两个乘积项相加时，若乘积项分别包含B和/B两个因子。而其余因子相同。则两项定能合并成一项，消去B和/B两个因子。
说明：两个乘积项相加时，其中一项的部分因子恰好是另一乘积项的补（/A)，则该乘积项中的/A是多余的。
消因律：
对偶式：
对偶式：
分配侓
为输入方便，“/A”表示“ A ”，即它们等价

## Slide 14
包含律：
推论：
对偶式：

## Slide 15
A+BC = (A+B)(A+C)
证：(A+B)(A+C)=AA+AC+AB+BC
=(A+AC+AB)+BC
=A(1+C+B)+BC
= A+BC
A(B+C)=AB+AC
交叉互换率：
对偶式：
加对乘的分配率：
对偶式：

## Slide 16
§2.3 逻辑函数表达式的形式与转换
真值表
逻辑函数式
逻辑图
波形图
输入变量不同取值组合与函数值间的对应关系列成表格
用逻辑符号来表示函数式的运算关系
反映输入和输出波形变化的图形又叫时序图
一、逻辑函数的表示法
书写逻辑表达式可做如下省略：
1、“非”运算可不加括号；
2、“与”运算符常可省略；
3、如果有括号，则按先“非”后“与”再“或”的规则
省去括号；

## Slide 17
各种表示方法间的相互转换
☆从真值表写出逻辑表达式
例：已知一个奇偶判别函数的真值表（偶为1,奇为0)，试写出它的逻辑函数式。
A | B | C | Y
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
解：
当ABC=011时，
当ABC=101时，
当ABC=110时，
因此，Y的逻辑函数应当等于这三个乘积项之和。
1
=
BC
A
使乘积项
1
=
C
B
A
使乘积项
1
=
C
AB
使乘积项
BC
A
0
0
0
1
0
1
1
0
C
B
A
C
AB
C
AB
C
B
A
BC
A
Y
+
+
=
  通过以上例题可以总结出从真值表写出逻辑函数式的一般方法。
1、找出真值表中使逻辑函数Y= 1 的输入变量取值组合。
2、每组输入变量的取值组合对应一个乘积项，输入变量取值为 1 的写入原变量，取值为 0 的写入反变量。
3、将取值为 1 的乘积项相加，即得到 Y 的逻辑函数式。

## Slide 18
☆从逻辑表达式列出真值表
将输入变量的所有状态组合逐一代入逻辑式，求出函数值，列成表，即可得到真值表。
例：已知函数
求其对应真值表。
A | B | C |  |  | 
0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  | 
解：将三变量所有取值组合代入Y式中，将计算结果列表。
C
B
A
C
B
A
Y
+
+
=
☆从逻辑表达式画出逻辑图
用图形符号代替逻辑式中的运算符号，就可以画出逻辑图。

## Slide 19
例：已知逻辑函数
画出对应逻辑图。
解：将式中所有的与、或、非运算符号用逻辑符号代替，并根据运算优先顺序把这些逻辑符号连接起来，就得到Y的逻辑图。

## Slide 20
☆从逻辑图写出逻辑表达式
从输入端到输出端逐级写出每个逻辑符号的逻辑式，就得到对应的逻辑表达式。
例：已知逻辑图，试写出逻辑表达式。
解：从输入A、B开始逐个写出每个逻辑符号输出端的逻辑式。
B
A
B
A
Y
+
+
+
=
)
)(
(
B
A
B
A
+
+
=
B
A
B
A
+
=
B
A
Å
=

## Slide 21
二、逻辑函数表达式的基本形式
 五种常用表达式
F(A、B、C)
“与―或”式
“或―与”式
“与非―与非”式
“或非―或非”式
“与―或―非”式
基本形式
 表达式形式转换
利用还原律
利用反演律
逻辑函数的五种形式可以用五种逻辑电路来实现

## Slide 22
与－或表达式：与项和与项间只进行或运算的表达式称为与—或表达式。如:
或－与表达式：或项和或项间只进行与运算的表达式称为或－与表达式。如:
三、逻辑函数表达式的标准形式
目的：为图解化简法打好基础。
与项：逻辑变量间只进行与运算的表达式称为与项 。
或项：逻辑变量间只进行或运算的表达式称为或项。
在介绍逻辑函数的标准形式之前，先介绍最小项和最大项的概念，然后介绍逻辑函数的“最小项之和”及“最大项之积”两种标准形式。
几个概念：

## Slide 23
1、最小项表达式：
n个变量有2n个最小项，记作mi
3个变量有23（8）个最小项
n个变量的逻辑函数中，包括全部n个变量的乘积项（每个变量必须而且只能以原变量或反变量的形式出现一次）
最小项编号i-各输入变量取值看成二进制数，对应的十进制数
例如：在三变量A、B、C的最小项中：
当A=1、B=0、C=1时，
所对应的十进制数就是5。
按照上述约定，作出三变量最小项编号表。
原取1,反取0.

## Slide 24
m0
m1
000
001
0
1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
010
011
100
101
110
111
2
3
4
5
6
7
最小项
二进制数
十进制数
编号
☆最小项的重要性质
① 在输入变量的任何取值下必有一个最小项，而且仅有一个最小项的值为1。
② 所有最小项之和为1。

## Slide 25
③ 任意两个最小项的乘积为0。
④ 具有相邻性的两个最小项之和，可以合并成一项，并消去一对因子。
相邻性：
若两个最小项彼此只有一个因子不同，且互为反变量，则称这两个最小项具有相邻性。
例：
☆用最小项表示逻辑函数的方法
定理：任何逻辑函数 F 都可以用最小项之和的形式表示。而且这种形式是唯一的。
真值表法
摩根定律及配项法

## Slide 26
将逻辑函数先用真值表表示，然后再根据真值表写出最小项之和。
真值表法：
例：将
表示为最小项之和的形式。
解：
由最小项特点知：n 个变量都出现，BC 缺变量 A ,
所以 F 是一般与－或式，不是最小项之和的标准形式。
列：F 真值表：
000 | 1 | 0 | 0 | 1
001 | 0 | 0 | 0 | 0
010 | 0 | 0 | 0 | 0
011 | 0 | 1 | 0 | 1
100 | 0 | 0 | 1 | 1
101 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 0 | 0 | 1 | 1
111 | 0 | 1 | 0 | 1
由最小项性质①、知：每个最小项等于1的自变量取值是惟一的。
那么：将 F = 1 的输入变量组合相加即可。1表示原变量 ,0表示反变量

## Slide 27
摩根定律及配项法:
将逻辑函数反复利用摩根定律及配项法，将其表示为最小项之和的形式。
例1：
解：
原取1
反取0
说明：全部由最小项相加构成的与-或表达式称为最小项表达式，是与-或表达式的标准形式。(都是最小项，不是全部最小项)。

## Slide 28
2、最大项表达式：
n个变量有2n个最大项，记作i
n个变量的逻辑函数中，包括全部n个变量的和项（每个变量必须而且只能以原变量或反变量的形式出现一次）
☆ n 个变量都出现，每个变量以原变量或反变量的形式出现一次，且仅出现一次。称这个或项为最大项。n 变量有 2n 个最大项。
☆ 输入变量的每一组取值都使一个对应的最大项的值等于0。
最大项特点：
例如：在三变量A、B、C的最大项中：
当A=1、B=0、C=1时，
如果将最大项为0的ABC取值视为一个二进制数，并以其对应的十进制数给出最大项编号，
反取1,原取0。

## Slide 29
按照上述约定，作出三变量最大项编号表。
最大项 | 使最大项为0的变量取值 |  |  | 对应十进制数 | 编号
 | A | B | C |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
 | 1 | 1 | 1 | 7 | 

## Slide 30
☆最大项的重要性质
① 在输入变量的任何取值下必有一个最大项，而且仅有一个最大项的值为0。
② 所有最大项之积为0
③ 任意两个最大项之和为1。
④ 只有一个变量不同的两个最大项的乘积等于各相同变量之和。
例：
☆用最大项表示逻辑函数的方法：
定理：任何逻辑函数 F 都可以用最大项之积的形式表示。而且这种形式是惟一的。
◇真值表法
◇加对乘的分配率及配项法

## Slide 31
☆ 真值表法：
表示为最大项之积的形式。
列：F 真值表：
000 | 1 | 0 | 0 | 1
001 | 0 | 0 | 0 | 0
010 | 0 | 0 | 0 | 0
011 | 0 | 1 | 0 | 1
100 | 0 | 0 | 1 | 1
101 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 0 | 0 | 1 | 1
111 | 0 | 1 | 0 | 1
解：把真值表中 F = 0 的输入变量，以最大项的形式表示。输入0 表示原变量，1 表示反变量。
既可以用最大项之积表示，又可以用最小项之和表示。
★比较函数F的最大项之积和最小项之和表达式，可以发现；只要知道一种形式就可以直接写出另一种表达形式。

## Slide 32
加对乘的分配率
配项
代入规则
加对乘的分配率
合并项
☆ 加对乘的分配率及配项法
表示成最大项之积和最小项之和的形式。
解：
最大项原变量记做0，反变量记做1。
最小项之和为：
A+B缺变量C,A+C缺变量B

## Slide 33
由以上讨论可知：全部由最大项相乘构成的或-与表达式称为最大项的标准表达式，又称为标准或-与表达式。
3、最小项与最大项之间的关系：
★ 脚号相同，互为反演。
例1:
例2:

## Slide 34
★ 因子相同，互为对偶。
求其对偶式。
最小项与最大项之和为15.

## Slide 35
四、逻辑函数表达式的转换
1、代数转换法：
将逻辑函数表达式转换成“最小项之和”的步骤：
第一步：将函数表达式转换成一般“与—或”表达式
第二步：将函数表达式中非最小项“与”项都扩展成最小项
将逻辑函数表达式转换成“最大项之积”的步骤：
第一步：将函数表达式转换成一般“或—与”表达式
第二步：将函数表达式中非最大项变换成“最大项之积”形式
2、真值表转换法：

## Slide 36
§2.4 逻辑函数的化简
函数的简化依据
 逻辑电路所用门的数量少
 每个门的输入端个数少
 逻辑电路构成级数少
 逻辑电路保证能可靠地工作
降低成本
提高电路的工作速度和可靠性

## Slide 37
最简式的标准
 首先是式中乘积项最少

乘积项中含的变量少
一、与--或表达式的简化
与门的输入端个数少
 实现电路的与门少
 下级或门输入端个数少
方法：
 并项： 利用
将两项并为一项，
且消去一个变量B
 消项： 利用A + AB = A消去多余的项AB
 配项：利用
和互补律、
重叠律先增添项，再消去多余项BC
 消元：利用
消去多余变量A
代数法化简函数

## Slide 38
1、合并项法
将两项合并为一项，并消去B和/B这一对因子。
合并项
利用代入规则：
互补率
根据代入规则，公式中A 和B都可以是任何复杂的逻辑式。

## Slide 39
（合并项）
（包含律）
消去多余因子及多余项。
利用公式
例：化简
（吸收律）
（包含律）
解：
2、吸收法

## Slide 40
提公因子
两次求反，一次反演
3、消去（项）法
消去多余因子。
例：化简
解：
（加对称的分配率）

## Slide 41
4、配项法
利用公式
利用包含率将二项变为三项（增加BC项）再与其它乘积项合并。以求得最简结果。
互补律，将一项变为两项。
例：化简
解：

## Slide 42
5、综合法
合并项法、吸收法、消去法、配项法。

## Slide 43
二、或--与表达式的简化
F（或与式）求对偶式 F（与或式）简化 F（最简与或式）求对偶式 F（最简或与式）
代数化简法优点：不受变量限制。
缺点：化简方向不明确，一般采用试凑法，要有一定技巧。
解：首先将或－与表达式通过求对偶变为与－或表达式，利用公式法在与－或表达式中进行化简。
（分配率）
（合并项）
（包含率）
（分配率）
第二步：将对偶式再次求对偶，得到或－与表达式的最简与－或式

## Slide 44
对于任何一个逻辑函数的功能描述都可以作出真值表，根据真值表可以写出该函数的最小项之和及最大项之积的形式。
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
最小项之和：
最大项之积：
真值表和逻辑函数的最小项、最大项之间存在一一对应关系。
但是把真值表作为运算工具十分不便。用图解化简法，化简逻辑函数方便简单。
F = 1 的输入变量组合有 AB = 01、10 两组。
F = 0 的输入变量组合有 AB = 00、11 两组。
从以上分析中可以看出：

## Slide 45
如果把真值表按特定规律排列成方格图的形式，这种方格图称为卡诺图。利用卡诺图可以方便地对逻辑函数进行化简。通常称为图解法或卡诺图法。
3、卡诺图小方格相邻数 = 变量数。
2、 每个相邻小方格彼此只允许一个变量不同。通常采用格雷码排列。保证逻辑相邻，几何位置相邻。
一、卡诺图构成
卡诺图构图思想：
1、 n 变量函数就有 2n 个小方格。每个小方格相当于真值表中的一个最小项。小方格的编号就是最小项的编号。
卡诺图化简法

## Slide 46
1 变量卡诺图
变量数 n = 1 在卡诺图上有 21 = 2 个小方格，对应m0、m1两个最小项。
0 表示 A 的反变量。
1 表示 A 的原变量。
2 变量卡诺图
变量数 n = 2 在卡诺图上有 22 = 4 个小方格，对应m0、m1、m2、m3四个最小项。
每个小方格有二个相邻格：m0和m1、m2相邻。
A | B
0 | 0
0 | 1
1 | 1
1 | 0
二变量格雷码排列：
☆ 任何相邻码组之间只有一个码元不同。
☆ 逻辑相邻，几何位置相邻。

## Slide 47
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
0 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 0 | 0
3 变量卡诺图
变量数 n = 3 在卡诺图上有 23 = 8 个小方格，对应八个最小项。每个小方格有三个相邻格。
m0 和m1、m2、m4 相邻。
m1 和m0、m3、m5 相邻。
m2 和m0、m3、m6 相邻。
三变量格雷码排列顺序：
☆ 卡诺图小方格相邻数 = 变量数。
☆ 小方格的编号就是最小项的编号。
☆ 逻辑相邻，几何位置也相邻。
要求掌握格雷码排列规律。

## Slide 48
4 变量卡诺图
变量数 n = 4 在卡诺图上有 24 = 16 个小方格，对应十六个最小项。每个小方格有四个相邻格。
m0 和m1、m2、m4 、m8 相邻
m5 和m1、m4、m7 、m13 相邻
m9 和m1、m8、m11 、m13 相邻
四变量格雷码排列：
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0

## Slide 49
卡诺图的目的是用来化简逻辑函数，那么如何用卡诺图来表示逻辑函数？方法有四种：
1、真值表法
已知一个真值表，可直接填出卡诺图。方法是：把真值表中输出为 1 的最小项，在的卡诺图对应小方格内填 1 ，把真值表中输出为 0 的最小项，在卡诺图对应小方格内填 0 。
例：已知真值表为
二、卡诺图表示逻辑函数的方法
A | B | C | F | m i
0 | 0 | 0 | 0 | m 0
0 | 0 | 1 | 1 | m 1
0 | 1 | 0 | 1 | m 2
0 | 1 | 1 | 0 | m 3
1 | 0 | 0 | 1 | m 4
1 | 0 | 1 | 0 | m 5
1 | 1 | 0 | 1 | m 6
1 | 1 | 1 | 1 | m 7
填有1 的所有小方格的合成区域就是该函数的卡诺图。

## Slide 50
例：
画出四变量卡诺图，并填图：
将 F 中的所有最小项填在卡诺图的对应小方格内。最小项填“1”，其余位置填“0”。
2、配项法
（四变量函数）
首先通过配项法将非标准与－或式变换为标准与或式。即最小项之和的形式。

## Slide 51
是 m13 和 m12 的公因子
所以只要在 A=B=1 ，C=0 所对应的区域填1即可。
同理：在 A=0， B=D=1 所对应的区域填1。
在 A=1，C=1 所对应的区域填1。
3、直接观察法：（填公因子法）

## Slide 52
以四变量为例说明卡诺图的化简方法:
若规定：代表一个最小项的小方格叫做“0”维块。
“0”维块：表示四个变量一个也没有被消去。
“0”维块相加
“1”维块
“2”维块
“3”维块
从上述分析中可以看出：
二个“0”维块相加，可合并为一项，并消去一对有 0，1变化因子。
四个“0”维块相加，可合并为一项，并消去二对有 0，1变化因子。
八个“0”维块相加，可合并为一项，并消去三对有 0，1变化因子。
三、卡诺图化简逻辑函数的方法：
m0+m1
m3+m2
m4+m5
m7+m6
将相邻“0”维块相加，可以将两项合并为一项，并消去一对因子。
相邻项

## Slide 53
2、画出表示该函数的卡诺图。
3、画合并圈。
将相邻的“1”格按 2n 圈一组，直到所有“1”格全部被覆盖为止。
1、合并圈越大，与项中因子越少，与门的输入端越少。
2、合并圈个数越少，与项数目越少，与门个数越少。
3、由于 A+A=A，所以同一个“1”格可以圈多次。
4、每个合并圈中要有新的未被圈过的“1 ”格 。
卡诺图化简步骤：
卡诺图化简原则：
4、将每个合并圈所表示的与项逻辑相加。
1、将函数化简为最小项之和的形式。

## Slide 54
逻辑函数化简中的有关问题
一、包含无关最小项的逻辑函数的化简
无关项
对于变量的某些取值组合，所对应的函数值是不定。通常约束项和任意项在逻辑函数中统称为无关项
 填函数的卡诺图时只在无关项对应的格内填任意符号“Φ”、“d或“×”。
处理方法：
 化简时可根据需要视为“1”也可视为“0”，使函数化到最简。

## Slide 55
二、多输出逻辑函数的化简
在实际应用电路中，输出端不可能只有一个，往往有两个或两个以上输出端。
化简多输出函数时，不能单纯追求每个单一函数的最简，单一函数最简，不能保证系统最简。应统一考虑，尽可能用公共项。
例：化简 F1 = ∑m(1,3,4,5,7), F2 = ∑m(3,4,7)为与非－与非表达式。
解：1、将 F1 和 F2 分别 化简
逻辑电路

## Slide 56
2、将 F1 和 F2 整体 化简(找公共项）

## Slide 57
本章小结
1、了解逻辑代数的基本概念；
2、熟悉逻辑代数的公理、定理及规则；
3、熟悉逻辑函数的表示方法及转换；
4、熟练掌握用最小（大）项表示逻辑函数；
5、熟悉用代数法化简逻辑函数；
6、熟练掌握用卡诺图化简逻辑函数；